| АДАПТЕР (КОБРА) КA - 0103 Производитель: фирма КОВЕЯ, Республика Корея Адрес: # 401, сек.202, Бушон Техно парк 192, Якдае-Донг, Вонми-Гу, Бушон, Кёнгги 420-831. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Модель ……………………………………………………………КА – 0103 Размер, мм……………………………………………………..........12х4х70 Вес, кг………………………………………………………………….180 гр. ПОРЯДОК РАБОТЫ Откройте адаптер, раздвинув до упорного фиксатора лапки-треноги на подставке. Накрутите горелку на резьбовое соединение адаптера. Присоедините газовый баллон, чтобы вырез на баллоне совпадал с фиксатором на переходнике, и поверните баллон до упора. Зажгите установленную горелку, поворачивая регулятор подачи газа, на переходнике адаптера - влево, одновременно нажимая на пьезоподжиг. Отрегулируйте пламя с помощью регулятора подачи газа. По окончании использования, поверните регулятор подачи газа до упора - вправо. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ Не используйте ни в каких других целях, кроме как для подключения горелок (приготовление пищи). Выбирайте безопасное место. Не располагайте адаптер с горелкой ближе 20 см. от стен. Будьте осторожны, т.к. доступные места очень сильно нагреваются. Не допускайте детей к адаптеру в рабочем положении! Имейте в виду, что возгорание может произойти от перегревания, или если баллон сильно встряхнуть. Не используйте адаптер, если происходит утечка газа, если он неисправен или работает ненадлежащим образом. Не модифицируйте устройство. Хранение: Если адаптер не используется, то отсоедините газовый баллон. Газовые баллоны необходимо менять в хорошо проветриваемом помещении, предпочтительно вдали от любых источников воспламенения. | АДАПТЕР (КОБРА) КA - 0103 Производитель: фирма КОВЕЯ, Республика Корея Адрес: # 401, сек.202, Бушон Техно парк 192, Якдае-Донг, Вонми-Гу, Бушон, Кёнгги 420-831. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Модель ……………………………………………………………КА – 0103 Размер, мм……………………………………………………..........12х4х70 Вес, кг………………………………………………………………….180 гр. ПОРЯДОК РАБОТЫ Откройте адаптер, раздвинув до упорного фиксатора лапки-треноги на подставке. Накрутите горелку на резьбовое соединение адаптера. Присоедините газовый баллон, чтобы вырез на баллоне совпадал с фиксатором на переходнике, и поверните баллон до упора. Зажгите установленную горелку, поворачивая регулятор подачи газа, на переходнике адаптера - влево, одновременно нажимая на пьезоподжиг. Отрегулируйте пламя с помощью регулятора подачи газа. По окончании использования, поверните регулятор подачи газа до упора - вправо. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ Не используйте ни в каких других целях, кроме как для подключения горелок (приготовление пищи). Выбирайте безопасное место. Не располагайте адаптер с горелкой ближе 20 см. от стен. Будьте осторожны, т.к. доступные места очень сильно нагреваются. Не допускайте детей к адаптеру в рабочем положении! Имейте в виду, что возгорание может произойти от перегревания, или если баллон сильно встряхнуть. Не используйте адаптер, если происходит утечка газа, если он неисправен или работает ненадлежащим образом. Не модифицируйте устройство. Хранение: Если адаптер не используется, то отсоедините газовый баллон. Газовые баллоны необходимо менять в хорошо проветриваемом помещении, предпочтительно вдали от любых источников воспламенения. |
| --- | --- |
| АДАПТЕР (КОБРА) КA - 0103 Производитель: фирма КОВЕЯ, Республика Корея Адрес: # 401, сек.202, Бушон Техно парк 192, Якдае-Донг, Вонми-Гу, Бушон, Кёнгги 420-831. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Модель ……………………………………………………………КА – 0103 Размер, мм……………………………………………………..........12х4х70 Вес, кг………………………………………………………………….180 гр. ПОРЯДОК РАБОТЫ Откройте адаптер, раздвинув до упорного фиксатора лапки-треноги на подставке. Накрутите горелку на резьбовое соединение адаптера. Присоедините газовый баллон, чтобы вырез на баллоне совпадал с фиксатором на переходнике, и поверните баллон до упора. Зажгите установленную горелку, поворачивая регулятор подачи газа, на переходнике адаптера - влево, одновременно нажимая на пьезоподжиг. Отрегулируйте пламя с помощью регулятора подачи газа. По окончании использования, поверните регулятор подачи газа до упора - вправо. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ Не используйте ни в каких других целях, кроме как для подключения горелок (приготовление пищи). Выбирайте безопасное место. Не располагайте адаптер с горелкой ближе 20 см. от стен. Будьте осторожны, т.к. доступные места очень сильно нагреваются. Не допускайте детей к адаптеру в рабочем положении! Имейте в виду, что возгорание может произойти от перегревания, или если баллон сильно встряхнуть. Не используйте адаптер, если происходит утечка газа, если он неисправен или работает ненадлежащим образом. Не модифицируйте устройство. Хранение: Если адаптер не используется, то отсоедините газовый баллон. Газовые баллоны необходимо менять в хорошо проветриваемом помещении, предпочтительно вдали от любых источников воспламенения. | АДАПТЕР (КОБРА) КA - 0103 Производитель: фирма КОВЕЯ, Республика Корея Адрес: # 401, сек.202, Бушон Техно парк 192, Якдае-Донг, Вонми-Гу, Бушон, Кёнгги 420-831. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Модель ……………………………………………………………КА – 0103 Размер, мм……………………………………………………..........12х4х70 Вес, кг………………………………………………………………….180 гр. ПОРЯДОК РАБОТЫ Откройте адаптер, раздвинув до упорного фиксатора лапки-треноги на подставке. Накрутите горелку на резьбовое соединение адаптера. Присоедините газовый баллон, чтобы вырез на баллоне совпадал с фиксатором на переходнике, и поверните баллон до упора. Зажгите установленную горелку, поворачивая регулятор подачи газа, на переходнике адаптера - влево, одновременно нажимая на пьезоподжиг. Отрегулируйте пламя с помощью регулятора подачи газа. По окончании использования, поверните регулятор подачи газа до упора - вправо. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ Не используйте ни в каких других целях, кроме как для подключения горелок (приготовление пищи). Выбирайте безопасное место. Не располагайте адаптер с горелкой ближе 20 см. от стен. Будьте осторожны, т.к. доступные места очень сильно нагреваются. Не допускайте детей к адаптеру в рабочем положении! Имейте в виду, что возгорание может произойти от перегревания, или если баллон сильно встряхнуть. Не используйте адаптер, если происходит утечка газа, если он неисправен или работает ненадлежащим образом. Не модифицируйте устройство. Хранение: Если адаптер не используется, то отсоедините газовый баллон. Газовые баллоны необходимо менять в хорошо проветриваемом помещении, предпочтительно вдали от любых источников воспламенения. |