| ГАЗОВАЯ ЛАМПА TKL – NEW 894 Производитель: фирма КОВЕЯ, Республика Корея Адрес: # 401, сек.202, Бушон Техно парк 192, Якдае-Донг, Вонми-Гу, Бушон, Кёнгги 420-831. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Потребляемое количество газа…………………………..42 гр/час Яркость……………………………………………………….50 lux Размер…………………………………………………105х105х145 Вес……………………………………………………………..265 гр. Топливо…………………………………… .жидкий бутановый газ ПОРЯДОК РАБОТЫ 1. Раздвинув металлические пазы, вытащить стеклянный плафон. 2. Закрепить сеточку на стержне подачи газа. 3. Совместить переходник, имеющий резьбу, с резьбой лампы. 4. Закрепить газовый баллон, совместив его с пазом переходника, затем повернуть баллон по часовой стрелке. 5. Для устойчивости баллона использовать пластиковую подставку. 6. Рукояткой подачи газа установить необходимую мощность. 7. Нажать рукоятку для включения пьезозажигания. 8. После прогарания сетки закрепить стеклянный плафон. 9. После использования разъединить баллон. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ При перевозке баллон должен быть герметично закрыт. Запрещается выбрасывать не полностью использованные баллоны в местах, не приспособленных для их хранения. Хранить газовый баллон при температуре не выше 40 С. Не допускать попадания газового баллона в огонь. Запрещается разгерметизация баллона любым тяжелым предметом, который может повлечь за собой взрыв. Не прикасаться к зажженной лампе, так как металл и стекло сильно накаляются. Запрещается снимать газовый баллон при включенной лампе. Опасно зажигать посторонние предметы от огня лампы. Опасно использовать лампу в помещениях имеющих матерчатый каркас. Держать в недоступном для детей месте. | ГАЗОВАЯ ЛАМПА TKL – NEW 894 Производитель: фирма КОВЕЯ, Республика Корея Адрес: # 401, сек.202, Бушон Техно парк 192, Якдае-Донг, Вонми-Гу, Бушон, Кёнгги 420-831. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Потребляемое количество газа…………………………..42 гр/час Яркость……………………………………………………….50 lux Размер…………………………………………………105х105х145 Вес……………………………………………………………..265 гр. Топливо…………………………………… .жидкий бутановый газ ПОРЯДОК РАБОТЫ 1. Раздвинув металлические пазы, вытащить стеклянный плафон. 2. Закрепить сеточку на стержне подачи газа. 3. Совместить переходник, имеющий резьбу, с резьбой лампы. 4. Закрепить газовый баллон, совместив его с пазом переходника, затем повернуть баллон по часовой стрелке. 5. Для устойчивости баллона использовать пластиковую подставку. 6. Рукояткой подачи газа установить необходимую мощность. 7. Нажать рукоятку для включения пьезозажигания. 8. После прогарания сетки закрепить стеклянный плафон. 9. После использования разъединить баллон. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ При перевозке баллон должен быть герметично закрыт. Запрещается выбрасывать не полностью использованные баллоны в местах, не приспособленных для их хранения. Хранить газовый баллон при температуре не выше 40 С. Не допускать попадания газового баллона в огонь. Запрещается разгерметизация баллона любым тяжелым предметом, который может повлечь за собой взрыв. Не прикасаться к зажженной лампе, так как металл и стекло сильно накаляются. Запрещается снимать газовый баллон при включенной лампе. Опасно зажигать посторонние предметы от огня лампы. Опасно использовать лампу в помещениях имеющих матерчатый каркас. Держать в недоступном для детей месте. |
| --- | --- |
| ГАЗОВАЯ ЛАМПА TKL – NEW 894 Производитель: фирма КОВЕЯ, Республика Корея Адрес: # 401, сек.202, Бушон Техно парк 192, Якдае-Донг, Вонми-Гу, Бушон, Кёнгги 420-831. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Потребляемое количество газа…………………………..42 гр/час Яркость……………………………………………………….50 lux Размер…………………………………………………105х105х145 Вес……………………………………………………………..265 гр. Топливо…………………………………… .жидкий бутановый газ ПОРЯДОК РАБОТЫ 1. Раздвинув металлические пазы, вытащить стеклянный плафон. 2. Закрепить сеточку на стержне подачи газа. 3. Совместить переходник, имеющий резьбу, с резьбой лампы. 4. Закрепить газовый баллон, совместив его с пазом переходника, затем повернуть баллон по часовой стрелке. 5. Для устойчивости баллона использовать пластиковую подставку. 6. Рукояткой подачи газа установить необходимую мощность. 7. Нажать рукоятку для включения пьезозажигания. 8. После прогарания сетки закрепить стеклянный плафон. 9. После использования разъединить баллон. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ При перевозке баллон должен быть герметично закрыт. Запрещается выбрасывать не полностью использованные баллоны в местах, не приспособленных для их хранения. Хранить газовый баллон при температуре не выше 40 С. Не допускать попадания газового баллона в огонь. Запрещается разгерметизация баллона любым тяжелым предметом, который может повлечь за собой взрыв. Не прикасаться к зажженной лампе, так как металл и стекло сильно накаляются. Запрещается снимать газовый баллон при включенной лампе. Опасно зажигать посторонние предметы от огня лампы. Опасно использовать лампу в помещениях имеющих матерчатый каркас. Держать в недоступном для детей месте. | ГАЗОВАЯ ЛАМПА TKL – NEW 894 Производитель: фирма КОВЕЯ, Республика Корея Адрес: # 401, сек.202, Бушон Техно парк 192, Якдае-Донг, Вонми-Гу, Бушон, Кёнгги 420-831. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Потребляемое количество газа…………………………..42 гр/час Яркость……………………………………………………….50 lux Размер…………………………………………………105х105х145 Вес……………………………………………………………..265 гр. Топливо…………………………………… .жидкий бутановый газ ПОРЯДОК РАБОТЫ 1. Раздвинув металлические пазы, вытащить стеклянный плафон. 2. Закрепить сеточку на стержне подачи газа. 3. Совместить переходник, имеющий резьбу, с резьбой лампы. 4. Закрепить газовый баллон, совместив его с пазом переходника, затем повернуть баллон по часовой стрелке. 5. Для устойчивости баллона использовать пластиковую подставку. 6. Рукояткой подачи газа установить необходимую мощность. 7. Нажать рукоятку для включения пьезозажигания. 8. После прогарания сетки закрепить стеклянный плафон. 9. После использования разъединить баллон. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ При перевозке баллон должен быть герметично закрыт. Запрещается выбрасывать не полностью использованные баллоны в местах, не приспособленных для их хранения. Хранить газовый баллон при температуре не выше 40 С. Не допускать попадания газового баллона в огонь. Запрещается разгерметизация баллона любым тяжелым предметом, который может повлечь за собой взрыв. Не прикасаться к зажженной лампе, так как металл и стекло сильно накаляются. Запрещается снимать газовый баллон при включенной лампе. Опасно зажигать посторонние предметы от огня лампы. Опасно использовать лампу в помещениях имеющих матерчатый каркас. Держать в недоступном для детей месте. |